## Slide 1
www.wfosgw.poznan.pl
Nowy Program Czyste Powietrze – zasady obowiązujące od 31.03.2025 r.
Spotkanie dla przedstawicieli Gmin – 10.04.2025 r.

## Slide 2
Program Czyste Powietrze
wymagane załączniki
Audyt energetyczny;
Dokument podsumowujący audyt energetyczny;
Świadectwo energetyczne;

## Slide 3
 | Audyt energetyczny | Dokument podsumowujący audyt energetyczny | Świadectwo charakterystyki energetycznej
CEL | Przygotowanie termomodernizacji budynku | Niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie | Opisuje stan aktualny budynku
WYNIK | Określa metody i koszt termomodernizacji | Przedstawia najważniejsze wskaźniki i współczynniki wynikające z audytu | Pozwala ocenić jakość techniczną budynku i koszt jego eksploatacji
OKRES WAŻNOŚCI | Jednorazowy, na określone prace termomodernizacyjne | Okres realizacji wniosku o dofinansowanie wraz z okresem trwałości projektu | Kilkukrotnie w zależności od potrzeb. Osoba wykonywująca świadectwa musi być wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Transportu
WYKONYWANY | Jest wykonywany jednorazowo. Nie ma wskazanych wymagań co do osoby wykonującej audyt | Jest wykonywany jednorazowo. | Kilkukrotnie w zależności od potrzeb. Osoba wykonywująca świadectwa musi być wpisana do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Transportu
CEL WYKONANIA | Stanowi podstawę wykonywania prac termomodernizacyjnych oraz jest konieczny m.in. do uzyskania dofinansowania | Jest konieczny do uzyskania dofinansowania – potwierdza kwalifikację przedsięwzięcia do dofinansowania | Konieczny przy sprzedaży i wynajmie lokalu/budynku, może stanowić uzasadnienie kosztów najmu/sprzedaży

## Slide 4
EU
Energia Użytkowa
efektywność energetyczna budynku
EK
Energia Końcowa
efektywność energetyczna instalacji
EP
Energia Pierwotna
wpływ na środowisko
WSKAŹNIKI ZUŻYCIA ENERGII

## Slide 5
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania EU
Energia użytkowa to ilość energii jaka jest potrzebna aby:
  utrzymać w pomieszczeniach budynku zakładany poziom temperatury poprzez ogrzewanie/chłodzenie;
  przygotować odpowiednią ilość ciepłej wody użytkowej;
  Jest to energia przenoszona z budynku lub części budynku do jego (jej) otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszona o zyski ciepła
  WSKAŹNIK ISTOTNY W PRPGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE

## Slide 6
Co zawiera audyt
Ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu
Co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata
Opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi
Charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokości taryf i opłat

## Slide 7
Co zawiera audyt

## Slide 8
Co zawiera audyt

## Slide 9
Co zawiera audyt

## Slide 10
Co zawiera audyt

## Slide 11
Co zawiera audyt

## Slide 12
Co zawiera audyt

## Slide 13
Co zawiera audyt

## Slide 14
Dokument podsumowujący audyt energetyczny (DPAE)

## Slide 15
DPAE

## Slide 16
DPAE

## Slide 17
Świadectwo charakterystyki energetycznej

## Slide 18
Świadectwo charakterystyki energetycznej

## Slide 19
Świadectwo charakterystyki energetycznej

## Slide 20
Świadectwo charakterystyki energetycznej

## Slide 21
Audyt energetyczny – najczęściej popełniane błędy
Brak kompletnego wypełnienia poszczególnych tabel i pozycji w audycie;
Wykonanie audytów niezgodnie ze wzorem Rozporządzenia;
Brak spójności danych w poszczególnych częściach audytu;
Zawyżanie/zaniżanie wyników, dowolne przyjmowanie wartości poszczególnych sprawności systemu grzewczego i c.w.u.;
Brak dokumentacji technicznej/inwentaryzacji mimo ich wskazania jako załącznika do audytu;
Brak uzasadnienia rezygnacji z pewnych działań mimo tego, że ze współczynników przenikania lub stanu instalacji wynika konieczność usprawnień;
Brak informacji dot. ograniczeń technicznych mogących mieć wpływ na działania – np. brak informacji o adaptacji pomieszczenia nieogrzewanego na ogrzewane/nieużytkowego na użytkowe itp/

## Slide 22
ZADANIA OPERATORÓW
.
Weryfikacja podstawowych parametrów i wskaźników budynku znajdujących się w audycie;
Weryfikacja kompletności załączonej dokumentacji
Weryfikacja poprawności wpisanych danych w DPAE i ŚCHE;
Weryfikacja protokołów odbioru wykonanych prac z pracami przewidzianymi w audycie;
Weryfikacja załączników potwierdzających zakupienie i zamontowanie deklarowanych urządzeń, materiałów, instalacji;
Weryfikacja kompletności załączonej dokumentacji

## Slide 23
Materiały pomocnicze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2025 r. poz. 376)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1255)

## Slide 24
Newsletter dla gmin
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zachęca wszystkich przedstawicieli Gmin do zapisania się do specjalnego Newslettera, aby być na bieżąco z ofertą Funduszu. Wystarczy zeskanować poniższy kod QR i wypełnić formularz.
W przypadku problemów ze skanowaniem lub zapisem prosimy o kontakt mailowy: mbalcerzak@wfosgw.poznan.pl
lub telefoniczny: 880 354 894.

## Slide 25
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!